ZT-CMS-M2000全向远距离读写器

- 产品照片

- 产品特征

支持RS232/RS485/Wiegand-26/ Wiegand-34方式与上位机通讯；

加密计算与认证，确保数据安全，防止链路窃听与数据破解；

作用距离可控，最大支持32级功率控制；通过发命令的方式调节读写器的接收距离.

能识别移动速度200公里/小时以内快速移动的电子标签

可以同时识别200张卡

使用频道隔离技术，多个设备互不干扰；

先进的防碰撞技术，支持多标签读写；

可配置微波模块工作方式，发射功率可调；

可兼容客户提供的卡。

满足工业环境要求

- 物理特性

外壳材料：铸铝

重量：1.8kg

颜色：黑色 白色

外形：158*146*35mm

防护等级：IP34

安装方式：专用安装支架，悬挂 桌面放置

- 电气特性

工作电压：+9V到+12V DC（MAX 1000mA）

工作电流：<1000mA

可靠性: MTBF≥70000小时

工作寿命: >15年

通信接口: RS232/RS485/Wiegand

- 微波链路特性

信号调制方式：GFSK

工作频率：2.4 - 2.45 GHz

接收灵敏度：≤-93dBm(可用发命令的方式进行调整)

天线极化：垂直

识别范围：全向识别

微波通讯距离：0~50米

微波通讯检错：CRC16循环冗余校验

位误码率/B.E.R：10-7

通讯加密：按客户要求

- 工作环境

1）抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求

2）使用温度：-40℃～+80℃

3）保存温度：-60℃～+80℃

4）抗电磁干扰：10V/m 0.1-1000MHz AM调幅电磁波

- 应用领域

停车场系统

车辆不停车出入管理系统；

家校通系统  校讯通系统

隧道人员安装管理系统

矿山井下人员定位管理系统

部队涉密资产管理系统

机动车电子牌照自动识别系统；

公交车进出站“标杆”自动管理系统；

企事业单位人员出入自动考取系统；

仓库物品出入管理；

仓库电力设备巡检；

海运、水运、公路和铁路中的集装箱运输。

室内使用，室外使用要加防水箱

其它远距离自动识别系统