# ZT-WTG-8654-D抗金属电子标签

ZT-WTG-8654-D是专为车辆管理以及其他需要实现防拆功能而设计的电子标签。该标签主要适用于城市智能交通管理、高速公路不停车收费、海关车辆出入管理、智能小区停车场等领域。挡风玻璃标签与汽车玻璃相结合时可获得更加优异的读写性能。该标签内部采用复合陶瓷基板，具有耐高温、性能稳定等特点。一旦将标签从车辆挡风玻璃上或其他被贴物体上拆除，标签立即失效，不可再用，因此可以防止非法拆除标签。

该类标签具有极强的温度适应性，即使在１２０℃高温时，仍保持正常的粘结力度，且适用于有一定弧度表面的安装。若撕掉标签背面红色的离型纸，即可将标签牢固地贴附到挡风玻璃上，但要将其拆下将非常困难。为了同时为了满足低成本、使用周期短的应用需求，明佳特别制作了防拆纸卡型的车辆标签，其型号为ZT-WTG-8654-CT-WTG-8654-NJ

技术参数

| 遵循协议 | ISO18000-6C(EPCGlobal Class1 Gen2) |
| --- | --- |
| 工作频率 | 920～925MHz |
| 工作模式 | R/W(读/写) |
| 极化方式 | 线极化 |
| 存储容量 | TID:64 bits,EPC:96 bits，可选增加 Users：512 bits |
| 数据速率 | 前向：40-160kbits/s 反向：40-640kbits/s |
| 数据保护 | 密码修改、锁定、销毁 |
| 数据保持 | >10 年, 内存可擦写 100000 次以上 |
| 保存温度 | -40℃～+80℃ |
| 工作温度 | -20℃～+70℃ |
| 标签天线增益 | 1.9 dBi |
| -3dB波束宽度 | 80º |
| 读写距离 | 0～15 m |
| 标签尺寸 | 86×54×0.5mm |
| 标签重量 | 5 g |
| 适应车速 | 60 km/h |
| 其他特点 | ZT-WTG-8654B、ZT-WTG-8654C标签所用双面胶的特点如下： 1， 高韧性：它与普通海绵胶所不同的是不易被刀片划开； 2， 透明性：可以在陶瓷贴胶面丝印图案，使标签从车窗外看上去更美观，但却不会降低防拆性能； 3， 清洁性：标签从车窗玻璃上拆除后并不会留下污渍； 4， 特有的外壳保护，使标签更持久耐用 |
| 安装方法 | 标签附有双面胶,直接把标签粘贴在汽车挡风玻璃上。 |
| 注意事项 | 请避免重击及高处跌落等 |