产品说明书

产品名称：RFID  吊牌标签

产品型号 ：ZT-SRZ-CE36023

明佳FID PVC 吊牌标签符合 EPC C1G2（IISO 18000-66C）标准，工作频率为 8860MHz~960MMHz,可在

全球范围内使用。该标签是由 PVC 封装，其中 RFID 的芯片将存储唯一标识以及其他更新信息。

产品可应用于服装库存跟踪、盘点，外观颜色及尺寸可根据客户需要定制。

物理参数

封装材料

外型【可订制化】

工作环境

防护等级

PVC

60mm×45mm

-20°C too +55°C

IP68

RFID 性能参数

协议：EPC C1G2（ISO 18000‐6C）

工作频率:            860‐960 MHz

集成芯片:            Higggs‐3

EPC 存储空间:      96 位可扩展至 480 位

用户存储空间：  5122  位

识别距离: 5‐77m

其它参数说明

与服装的固定方式

环保

客户信息【订货说明】

行业应用

吊挂

符合 ROHS 指令

公司 logo 印刷

服装资产管理